《汽车减振器油》“浙江制造”标准编制说明(含先进性说明)

1  项目背景

近十多年来，我国汽车工业进入了快速增长期，近年进入低速平稳阶段，轨道交通行业快速发展利好，汽车减振器行业随之迅速发展。我国汽车减振器企业主要分为三类：1、合资企业资金和研发实力雄厚，主要是为国外知名品牌的整车厂商提供配套；2、实力较强的内资企业，产品主要是国内汽车配套或者出口欧美等发达国家，定位中高端；产品价格利润较高，但受国内汽车企业付款周期长等影响，资金周转率低。3、中小民营企业，产品主要是面向售后市场，出口地主要是新兴市场国家/地区。产品利润低，付款周期受船期等影响，资金周转率一般。

最近几年，国内汽车减振器企业通过不断与国外先进厂商合作，学习和引进国外先进的生产技术和生产设备，大大提高了我国汽车减振器产品的技术含量，同时减振器及活塞杆、油封等主要部件的生产水平也有了显著提高，行业内的优势企业已具备了一定的研发实力。

国外在汽车减振器油的研发技术上已经很成熟，而我国起步较晚，市场主要以进口为主，目前国内几大汽车车辆研究所虽然自主研发减振器，但是国内相应的汽车减振器油品研发空白，国内市场存在用油与实际需求不同步，从而导致减振器出现故障率高、寿命短的缺陷。同时，也缺少统一的标准规范汽车减振器油油品。

因为外资汽车企业的强势地位，大部分汽车企业要求配套减振器厂家强制使用对应日系、德系汽车减振器油产品。国内市场占有率70%以上都是外国汽车减振器油油品，而国内的油品在市场的印象一向是品质不稳定，标准不统一，为了保障供应链物资供应安全，响应国家经济内循环的号召。开发更优异的专用汽车减振器油，同时提高汽车减振器油品质，建立更严格的标准也是势在必行。

目前国内没有汽车减振器油的行业或国家标准，只能查到的比如军用装甲装备车辆的汽车减振器油标准：GJB 8445-2015《装甲装备通用减振器油规范》，因装甲车辆的负载远远高于汽车，对减振器油的性能要求与汽车减振器油有很大差异，例如此标准对应的减振器油40℃粘度在42.7mm2/s-60.95mm2/s,比汽车减振器油40℃粘度14mm2/s大很多。很明显，GJB 8445-2015《装甲装备通用减振器油规范》技术指标要求可作为参考，但并不适用于汽车减振器油。

对于汽车减振器油，部分国内企业制定自己的企业标准，如上海海联润滑材料科技有限公司Q31/0105000001C021。

目前国外没有和汽车减振器油直接相关的标准，只有基于REACH法规关于基础安全性能的要求以及美国材料与试验协会标准（ASTM）、日本工业标准（JIS）制定的相关检测方法标准，如ASTM D2603 Standard Test Method for Sonic Shear Stability of Polymer-Containing Oils (含油聚合物声速剪切稳定性的试验方法)等 。

还有部分外资企业制定自己的企业标准，如福斯润滑油(中国)有限公司Q31/0114000046C008《汽车减振器油》、天津日石润滑油脂有限公司Q/12HZ 3217-2017《减振器油》

国内外企业标准目前存在技术要求不统一的现象，导致市场用油与实际需求不同步，从而导致汽车减振器出现故障率高、寿命短的缺陷，行业缺少统一的标准规范汽车减振器油油品质量。现随着产业升级，对质量的要求越来越高，我司在省内行业排名第一，有代表行业先进，代替传统进口现象、引领行业进步的实力和责任。

2  项目来源

由浙江正信石油科技有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经立项论证通过并印发了《关于发布2021年第四批“浙江制造”标准制定计划的通知》（浙品联〔汽车减振器油〕72号），项目名称：《汽车减振器油》。

3   标准制定工作概况

3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制订单位：浙江省标准化研究院。

3.1.2  本标准主要起草单位：浙江正信石油科技有限公司。

3.1.3  本标准参与起草单位：杭州正和石油化工股份有限公司、XXX（排名不分先后）。

3.1.4  本标准起草人为：XXX、XXX。

3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作

2021年5月接到任务后，浙江正信石油科技有限公司和浙江省标准化研究院有关领导和专家高度重视标准编制工作，按照“浙江制造”标准工作组构成要求，立即成立了标准起草小组，根据当前汽车减振器油行业的发展和消费者需求，就汽车减振器油的外观、运动粘度（40℃、100℃、-30℃）、粘度指数、密度（20℃）、闪点（开口）、倾点/℃、水分（体积分数）、铜片腐蚀（100℃，3h）、机械杂质（质量分数）、泡沫性（泡沫倾向性/泡沫稳定性）、润滑性、最大无卡咬负荷PB值、磨斑直径、酸值、苯胺点、蒸发损失、超声波剪切粘度（40℃）下降率、空气释放值（50℃）、水分离性（54℃）、液相锈蚀 B法 （24h）等方面为重点制订“浙江制造”团体标准。工作组参与单位与人员见工作组名单，主要工作有：①各条款技术内容的编写，技术参数的确定；②标准有关项目的试验和验证；③有关国内外技术资料的查询整理和对外联络；④标准意见汇总和处理等工作。。

研制计划及时间进度安排如下：

1)	2021年5月中旬-6月上旬  成立标准研制工作组，召开标准研制计划会议；邀请专家进行指导，确立标准研制的思路和大方向；确定标准研制工作的分工、内容、进度计划等；向联合会递交立项建议书。

2)	2021年6月下旬—2021年7月下旬  整合国标、行标、企标、国际标准和企业提供的关于自身先进技术指标的材料和网络上查阅的资料，并对材料进行完善，召开启动研讨会，确定研制标准核心内容，并完成标准草案，同时在企业技术人员的协同下完成标准先进性说明材料。

3) 2021年8月上旬—8月中旬  召开标准草案征求意见讨论会，完善标准草案、编制说明、标准先进性说明、征求意见稿等材料，向标准化技术委员会、行业协会、高等院所、各相关检测机构、利益团体及“浙江制造”认证联盟等公开征求意见，完成征求意见稿。召开征求意见稿审定会议，修改、审核、确认征求意见稿和标准编制说明，完成标准送审稿及相关材料。

4) 2021年8月下旬  提出评审专家名单，向品联会提交送审稿及相关材料。

5) 2021年9月上旬—9月中旬  召开评审会，工作组进行报告和答辩，认真听取记录专家提出的审定意见。根据审定意见完成送审稿的修改，形成报批稿。

6) 2021年9月中旬  工作组将报批稿提交品联会审核批准，对已批准文件进行存档备案。

3.2.2  标准草案研制

标准小组针对型式试验内规定的技术指标的先进性进行了广泛研讨，主要参考GJB 8445-2015《装甲装备通用减振器油规范》及汽车减振器油最新技术研究成果确定了相应的技术内容，部分外资企业制定自己的企业标准，如福斯润滑油(中国)有限公司Q31/0114000046C008《汽车减振器油》、天津日石润滑油脂有限公司Q/12HZ 3217-2017《减振器油》，同时还参考ASTM D2603 Standard Test Method for Sonic Shear Stability of Polymer-Containing Oils (含油聚合物声速剪切稳定性的试验方法)等国际检验标准；对基本要求中的设计、材料、工艺与装备和检测能力等先进性方面进行了研讨，确定了4项基本要求；对质量保证方面的先进性进行了研讨，确定了质量承诺及售后服务保障；按照“浙江制造”标准制订框架要求、标准编制理念和定位要求，在广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料，并向主要制造厂和用户征求对标准的意见，在对搜集的意见和建议进行分析和研究的基础上，编制标准草案。主要提高和完善的项目指标如下：

- 严格控制常温下（40℃）粘度范围，保证产品稳定性

- 控制高温（100℃）粘度范围，保证高温下合适的粘度

- 控制低温（-30℃）粘度范围，优秀的低温流动性

- 提升粘度指数，保证粘度随温度的变化影响小

- 严格控制密度范围，保证产品稳定性

- 提升闪点，产品安全性好

- 降低倾点，低温性能优异

- 增加铜片腐蚀要求，良好的材料相容性

- 降低泡沫性指标，泡沫特性良好，保证低起泡性

- 提升最大无卡咬负荷PB值和磨斑直径，产品润滑性优良

- 提升苯胺点，保证良好的材料相容性

- 降低蒸发损失，保障产品挥发性优异

- 降低超声波剪切粘度（40℃）下降率/% ，保证产品的长寿明和优良的稳定性

- 降低空气释放值，气体释放性能好，不容易出现空程

- 降低水分离性，油品抗乳化性能好

本标准的编制研制符合“浙江制造”的“精心设计、精良选材、精工制造、精准服务”的精品理念。

3.2.3  征求意见（根据标准版次调整）

征求意见范围、对象；意见的回收、汇总、处理情况等。

3.2.4  专家评审（根据标准版次调整）

按照“浙江制造”标准评审要求，召开评审会；专家评审意见记录。

3.2.5  标准报批（根据标准版次调整）

按照专家评审意见进行修改。

4  标准编制原则、主要内容及确定依据

4.1  编制原则

标准编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定进行编写和表述。

4.2  主要内容及确定依据

标准主要内容包括：本标准规定了汽车减振器油的基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量承诺。

本标准大部分项目及测试方法主要依据GJB  8445—2015《装甲装备通用减震器油规范》和上海海联、日本日石三菱、德国福斯的企业标准。本标准新增项目及技术限值主要依据浙江正信石油科技有限公司优秀产品和国内外优秀企业优质产品的性能指标及技术现状而确定。通过实际测试和专家分析，参考优质产品的特点及行业内汽车减振器油的特色指标试验结果，针对汽车减振器油一些通用且重要的指标，尤其是关系到汽车减振器油的外观、运动粘度、粘度指数、密度、闪点、倾点、水分、铜片腐蚀、机械杂质、泡沫性、润滑性、最大无卡咬负荷PB值、磨斑直径、酸值、苯胺点、蒸发损失、超声波剪切粘度下降率、空气释放值、水分离性、液相锈蚀的指标，本标准也进行了规定。本标准拥有一定的前瞻性，科学适用性，并对汽车减振器油行业未来的发展方向和质量控制具有重要引领和指导意义。

5  标准先进性体现

5.1  型式试验内规定的所有指标对比分析情况。

详见附件1。

5.2  基本要求(型式试验规定技术指标外的设计、材料、装备与工艺、检验等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

设计方面：应具备从分子组成层面进行减振器油组成及其分子组成的转化规律的分析能力。应具备关键质量特性（运动粘度、闪点、泡沫性）的优化设计能力。

材料方面：应通过分子级可视化手段，对上游原油、中游加工和下游销售全产业链协同优化。

装备和工艺方面：应采用精确电子进料计量、全自动脉冲油品调和、高精度过程参数在线监控的DCS系统对生产过程进行控制。应采用电感耦合等离子体光谱仪对样品中微量元素进行分析。生产过程应采用气相色谱仪对产品进行色谱分析，及时掌握产品碳数分布情况。应具备技术性能要求的所有项目的检测能力并配备相应检测设备。

质量承诺方面：用户对产品质量有异议时，生产商应在24h内作出响应。每批出厂留样两年，若样品出现异常质量变化而又无法查明原因时，同批次产品停止售出，更换为其他批次的合格品。企业建立追溯体系，确保记录的真实、可靠,所有环节可有效追溯。

5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

智能制造：公司目前处于行业领先地位，自动化、智能化水平较高。生产过程中采用ERP、 DCS系统对生产过程进行控制。生产过程中采用电感耦合等离子体光谱仪对样品中微量元素进行分析；采用气相色谱仪对产品进行色谱分析，及时掌握产品碳数分布情况。拥有当今国际先进的自动苯胺点测定仪、激光粒度仪、气相色谱仪、KRUSS全自动表面张力仪、KRUSS接触角分析仪、热重分析仪、电感耦合等离子体光谱仪等在线检测仪器，从而实现产品高效稳定生产。；

绿色制造：企业积极推进节能降耗技术，导入能源管理体系认证，生产过程遵循环保要求，公司三废达标排放。公司生产的汽车减振器油酸值、苯胺点含量完全优于国家、同行业标准中有害物质限量要求。

6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内主要执行的标准有：

GJB 8445—2015《装甲装备通用减震器油规范》和各外资企业的企业标准。

6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。是否存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准无冲突情况。本标准的要求参考GJB 8445—2015《装甲装备通用减震器油规范》和各外资企业的企业标准，不存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

6.3  本标准引用了以下文件：

GB/T 260 石油产品水含量的测定 蒸馏法

GB/T 262 石油产品和烃类溶剂苯胺点和混合苯胺点测定法

GB/T 265 石油产品运动粘度测定法

GB/T 511 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法

GB/T 1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）

GB/T 1995 石油产品粘度指数计算法

GB/T 3142 润滑剂承载能力的测定 四球法

GB/T 3535 石油倾点测定法

GB/T 3536 石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法

GB/T 4756 石油液体手工取样法

GB/T 4945 石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法（颜色指示剂法）

GB/T 5096 石油产品铜片腐蚀试验法

GB/T 7305 石油和合成液水分离性测定法

GB/T 11143 加抑制剂矿物油在水存在下 防锈性能试验法

GB/T 12579 润滑油泡沫特性测定法

NB/SH/T 0059 润滑油蒸发损失的测定 诺亚克法

NB/SH/T 0164 石油及相关产品包装、储运及交货验收规则

NB/SH/T 0189 润滑油抗磨损性能的测定 四球法

NB/SH/T 0308 润滑油空气释放值测定法

NB/SH/T 0505 含聚合物油剪切安定性的测定 超声波剪切法

上述引用文件均现行有效。

7  社会效益

本标准的研制完成与发布，将成为汽车减振器油行业的标杆标准，其充分确立了运动粘度、安全性、材料相容性、泡沫性、润滑性良好的汽车减振器油的具体要求及体现，该标准可以较好的解决现在国内汽车减振器油行业在市场的印象一向是品质不稳定，标准不统一等问题。并且为了保障供应链物资供应安全，响应国家经济内循环的号召。开发更优异的专用汽车减振器油，同时提高汽车减振器油品质，建立更严格的标准也是势在必行。该标准的建立将使汽车减振器油行业走上规范化道路，提供汽车减振器油产品的各方面质量保障，并且使产品质量与国际要求接轨，在保证消费者安全的前提下，能够给消费者选择汽车减振器油起到引导和借鉴作用。在消费升级的时代背景下，这样的“高品质”标准能够为生活质量保驾护航。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无

9  废止现行相关标准的建议

无

10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

浙江正信石油科技有限公司将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

12  其他应予说明的事项

无。

《汽车减振器油》标准研制工作组

2021年8月8日

附件1：核心技术指标对比分析

| 序号 | 项目 | 国内军用标准GJB 8445-2015装甲装备通用减振器油规范 | 国外先进企业指标要求(上海海联) | 国外先进企业指标要求(日本日石三菱) | 国外先进企业指标要求(德国福斯) | 拟提高/增加/完善指标 | 对应的主要质量特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动粘度（40℃）mm2/s | / | 13—16 | 11.0—13.4 | 10—35 | 13.5-14.5 | 控制粘度范围，保证产品稳定性 |
| 2 | 运动粘度（100℃）mm2/s ≥ | 9.3-12.5 | 3.5 | / | 3.0 | 3.8 | 控制粘度范围，保证高温下合适的粘度 |
| 3 | 运动粘度（-30℃）mm2/s ≤ | / | 1000 | / | / | 800 | 优秀的低温流动性 |
| 4 | 粘度指数 ≥ | 210 | 190 | / | 130 | 200 | 保证粘度随温度的变化影响小 |
| 5 | 密度（20℃）/（kg/m3） | 报告 | / | 0.833-0.863 | 0.8-1.0 | 0.83-0.86 | 严格控制密度范围，保证产品稳定性 |
| 6 | 闪点（开口）℃ ≥ | 170 | 150 | 150 | 130 | 160 | 产品安全性好 |
| 7 | 倾点℃ ≤ | -51 | -50 | -33 | -25 | -50 | 低温性能优异 |
| 8 | 铜片腐蚀（100℃，3h）/级 | / | / | 1 | / | 1 | 良好的材料相容性 |
| 9 | 泡沫性（泡沫倾向性/泡沫稳定性）mL/mL |  |  |  |  |  | 泡沫特性良好，保证低起泡性 |
|  | 24℃ ≤ | 600/0 | / | 10/0 | 100/0 | 10/0 |  |
|  | 93.5℃ ≤ | 200/0 | / | 10/0 | 100/0 | 25/0 |  |
|  | 后24℃ ≤ | 600/0 | / | 10/0 | / | 10/0 |  |
| 10 | 润滑性 |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大无卡咬负荷PB，N ≥ | 784 | 490 | / | / | 549 | 产品润滑性优良 |
|  | 磨斑直径（196N，60min，75℃,1200r/min），mm ≤ | 1.00 | 0.5 | / | / | 0.45 | 产品润滑性优良 |
| 11 | 酸值（以KOH计）/（mg/g） ≤ | 报告 | / | 0.5 | / | 报告 | 油品中酸性物质的含量在可控范围内 |
| 12 | 苯胺点 ℃ ≥ | / | / | 75 | / | 95 | 良好的材料相容性 |
| 13 | 蒸发损失(150℃，5h)/% ≤ | 5.0 | / | / | / | 12 | 产品挥发性优异 |
| 14 | 超声波剪切粘度（40℃）下降率/% ≤ | / | / | 17.4 | / | 15 | 保证产品的长寿面和优良的稳定性 |
| 15 | 空气释放值（50℃）/min ≤ | 10 | / | / | / | 10 | 气体释放性能好，不容易出现空程 |
| 16 | 水分离性（54℃）/min ≤ | 30 | / | / | / | 30 | 油品抗乳化性能好 |
| 17 | 液相锈蚀 B法 （24h） | 无锈 | / | / | / | 无锈 | 防锈性能优异 |